# Avancement des expériences SPS. B. Henrist 5/2/2008

## ECX5 – passerelle

- Le renfort de la passerelle est en place

- Les traçages des nouvelles positions d’aimants sont réalisés

- Les aimants seront déplacés le 11-12/2/2008 (D. Smekens)

- Les premières chambres à vide seront prêtes cette semaine

- Les écrans sont fabriqués et vont être assemblés

- Le détecteur ECEx est défini sur base des XSD et en fabrication

- Les écrans des baffles sont en cours de modification (trop long)

A suivre :

- Nettoyage des pièces

- Détection de fuite

- Dépôt TiN sur un premier écran (XSD2)

- Dépôt Neg sur écran SDNeg

- Montage sur place

- Mise sous vide

- Câblage et test

- Etuvage et activation Neg

### Conclusions :

Pas de retard prévu. Tout devrait être ne place pour fin mars

## Antennes RF

- Positions définies

- Chambres démontées et en court de modification

- Les passages électriques récupérés sont disponibles et les antennes définies

A suivre :

  - Fabrication des antennes

  - Remontage des chambres

  - Le câblage est commandé mais pas encore réalisé

Validation : Gianluigi doit valider l’entrée de 10mm de l’antenne dans la chambre (sauf pour MBA où on ne dépasse pas)